Техническое задание

«Постельное белье для больниц: наволочки»:

размер 60 (длина)- 60 (ширина) (см)

размер 70 (длина)- 50 (ширина) (см)

размер 70 (длина)- 70 (ширина) (см)

Требование к  ткани: бязь набивная ГОСТ 29298-2005, хлопок 100%, поверхностная плотность не менее 140 г/м². Требование к изделию: Соответствие ГОСТ 31307-2005. Изготовлен с одним открытым краем (вход), другие края должны быть стачаны. Заход одной стороны на другую (клапан) должен быть не менее 20 см. Изделие цельное, без надставок, обработано запошивочным швом, очищено от концов ниток. Концы всех строчек хорошо закреплены. Нитки в цвет ткани. Обработка швов в соответствии с ГОСТ 12807-2003 (внутренний шов оверлок или в подгибку). Строчки выполняются без натяжения материала. Навалы швов не допускаются. Расцветка по согласованию с заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ: жирным курсивом оранжевого цвета выделены параметры, которые выбирает (указывает) Заказчик, или те параметры, которые являются дополнительными и не обязательными опциями. При стандартных условиях ненужное убрать.